## Slide 1: Camada física
Luana cassamasso

## Slide 2: Camada física
A camada Física fornece as características mecânicas, elétricas, funcionais e de procedimento para ativar, manter e desativar conexões físicas para a transmissão de bits entre entidades de nível de Enlace de Dados.
Redes de computadores
- Construída para enviar informações de um ponto a outro
-Essas infos precisam ser convertidas em sinais digitais ou analógicos para a transmissão
-Conversão digital-digital
-Conversão analógica-digital
-Modos de transmissão

## Slide 3: Tipos de sinais
•Especifica como os sinais elétricos e o mecanismos de transmissão ocorrem
• Especifica todas as características elétricas (voltagem), mecânicas, dimensionais e meios de transmissão (cabo, fibra óptica, rádio ou par trançado)

## Slide 4: Sinais digitais
Taxa de transmissão- A maioria dos sinais digitais não são periódicos
- Dificuldade na descrição por período e frequência- Taxa de transferência é usado (em vez de frequência) para descrever o sinal digital.
Taxa de transferência -> número de bits enviados em 1 s -> bits por segundo (bps)
Porém os sinais digitais podem conter uma quantidade x de níveis (desde que seja finita)- PCM (modulação por código de pulso)

## Slide 5: Perda na transmissão
Distorção- Significa que o sinal muda de forma ou formato
Pode ocorrer num sinal composto com diversas frequências
Ruído- Existem vários tipos de ruído Transmitted
• Térmico, induzidos, linhas cruzadas...
• Térmico: movimentação aleatória dos elétrons em um fio criando um sinal extra
• Induzido: origina-se em fontes como motores e aparelhos elétricos. Linha cruzada: um fio sobre outro
Sinais trafegam em meios de transmissão
- Possuem imperfeições Causas da perda Atenuação
- Sinal perde energia, mas não existe deformação
Em cabos metálicos é decorrente da perda por calor
- Para compensar essa perda, são utilizados amplificadores

## Slide 6: Conversão digital-digital=codificação de linha
Codificação de linha- Conversão de dados digitais em sinais digitais
Machester-diferencial-Utiliza uma inversão no meio de cada estado para representação sincronização da transmissão-Bit 1
- transição positiva- Bit O
- transição negativa Usado na LAN IEEE 802.3 (Ethernet)
Polar- As tensões se encontram em ambos os lados do eixo de tempo Nível de tensão para o bit O pode ser positivo e para o bit 1 negativo
Unipolar -Simples e primitivo todos os níveis de sinal se encontram em um dos lados do eixo do tempo, acima ou abaixo Redes de Computadores

## Slide 7: Convesão analógica-digital
Taxa de Amostragem (Teorema de Nyquist)O sinal analógico pode ser reproduzido com um número infinito de amostras Segundo Nyquist, a taxa de amostragem deve ser duas vezes a maior frequência do sinal
- Para calcular a capacidade mínima de transmissão de um sinal digital é necessário multiplicar a quantidade de amostras pela quantidade de bits de cada amostra
A técnica mais comum para converter sinais analógicos em dados digitais(digitalização) é a PCM Modulação por código de pulso

## Slide 8: Modos de transmissão
Transmissão Paralela- Dados binários podem ser organizados em grupos de n bits cada. Por meio do agrupamento é possível enviar blocos de n bits por vez
Transmissão Serial-Transmissão de dados mais simples Utiliza apenas um canal de comunicação: um bit segue o outro
Transmissão Serial AssíncronaInserção de bits extras deixa mais lenta Mais barata, recomendada para baixas velocidades
Transmissão Serial Síncrona- Divisões são ilustrativas Requer um relógio de sincronismo confiável A sincronização é efetivada na camada de enlace

## Slide 9: Conversão digital-analógica
Modulação
-técnica de converter sinais analógicos e digitais em um sinal analógico com uma faixa de frequência escolhida
Dados Digitais
- O sinal analógico deve ser alterado de acordo com a variação dos bits
- Um sinal analógico tem 3 características que o determinam: Frequência, fase e amplitude

## Slide 10: Modulação de dados
Podemos alterar a amplitude, frequência e fase
-ASK (Amplitude Shift Key)
-FSK (Frequency Shift Key)
-PSK (Phase Shift Key

## Slide 11: Conversão análogico-análogico
Pode ser realizada em três processos
-AM - Amplitude Modulation
-FM- Frequency Modulation
-PM - Phase Modulation

## Slide 12: Multiplexação
São utilizados em situações onde o custo de implementação de canais separados para cada fonte de dados é malor que o custo e a inconveniência de utilizar as funções demultiplexação/demultiplexação
Técnicas de Multiplexação:
-TDM (Time DivisionMultiplexing)
-FDM (Frequency DivisionMultiplexing)
-WDM (Wavelength DivisionMultiplexing)

## Slide 13: Meios de transmissão
Os meios de transmissão são agrupados em meios guiados:
-cabo coaxial
-par trançado
-fibras ópticas
Meios não guiados:
-redes sem fios
-satélites
-raios lasers transmitidos pelo ar