## Slide 1: Camada de Rede
Luana Cassamasso-35

## Slide 2: O que é e pra que serve
Aonde ocorre conexões e o envio de pacotes e suas rotas são definidas

## Slide 3: Principais protocolos
camada de rede: IPv4, IPv6, IPsec, ICMP

## Slide 4: IPv4:
Tem 4 conjuntos de 8 bits
Sua classe é definida pelo primeiro bit do primeiro conjunto de 8

## Slide 5: IPv4: Tabela A,B,C
CLASSES | PRIMEIRO OCTETO | MÁSCARA DE REDE
A | 1-127 | 255.0.0.0
B | 128-191 | 255.255.0.0
C | 192-223 | 225.255.255.0
D | 224-239 | NA
E | 240-255 | NA

## Slide 6: IPv4: NET ID E HOST ID
Net id: byte no inicio do endereço IP que identifica rede;
- 192.111.32.0
Host id:byte no inicio do endereço ip que identifica a máquina;
-192.11.32.1

## Slide 7: IPv4: Notação CIDR
As organizações usam o CIDR para alocar endereços IP de forma flexível e eficiente em suas redes.
-178.222.89.1/3

## Slide 8: Como identificar o 1 e o ultimo IP de uma rede:
O Primeiro é a rede, e o ultimo é broadcast.

## Slide 9: IPv4: DHCP
DNCP: dynamic host configuration protocol: permite a atribuição dinâmica de endereço IP
-Host envia (broascast) mensagem “DHCP discover”
-DHCP server responde com mensagem "DHCP offer“
-Host pede endereço IP com mensagem : "DHCP request“
-DHCP server envia endereço com a mensagem: "DHCP ack"

## Slide 10: IPv4: NAT
NAT-(Network Address Translation) Tradução de endereços de rede
É uma técnica que consiste em reescrever os endereços IP de origem de um pacote que passam por um router ou firewall permitindo computadores com Ips privados acessarem a internet
Tradução de endereços (NAT)
-Todos os pacotes que saem passam pelo roteador NAT, que substitui o endereço de origem no pacote pelo endereço NAT global
- Todos os pacotes que chegam também passam pelo roteador NAT, que substitui o endereço de destino no pacote pelo endereço privado correspondente

## Slide 11: IPv6
Endereços IPv6 (IP versão 6)Apesar de todas as soluções a curto prazo, como endereçamento sem classes e o NAT, o esgotamento de endereços ainda é um problema de longo prazo para a Internet
É constituído de 16 bytes (octetos) -> 128 bits de comprimento
-

## Slide 12: ARP
(Address Resolution Protocol
-protocolo de resolução de endereços).
A solicitação ARP é transmitida em broadcast e a resposta ARP em unicast

## Slide 13: Como é feito a entrega, encaminhamento, roteamento na camada de rede:
A entrega, encaminhamento e o roteamento é feito através de roteadores ou swith ou hub